附件

宁德市2021年第二季度

污染源执法监测报告

宁德市生态环境局

2021年6月

目  录

一、概况	2

二、废水	2

2.1 全市排放达标情况	2

2.2各地区排放达标情况	4

2.3主要行业排放达标情况	4

三、废气	5

3.1 全市排放达标情况	5

3.2各地区排放达标情况	6

3.3主要行业排放达标情况	6

3.4废气无组织排放	7

附表 2021年第二季度执法监测超标明细	8

## 一、概况

监测依据：根据《福建省生态环境厅关于印发<2021年福建省生态环境监测方案>的通知》（闽环保监测〔2021〕11号）要求，按季度对排污单位进行了执法监测，并报送数据、编制报告。

监测范围：原则上选择行政区域内不少于5%的已核发排污许可证的企业开展监测，其中10%为涉废气VOCs排放企业，VOCs排放企业数量不足的，以实际企业数量为准。

监测项目：以执行的排放标准、法律法规和控制污染物排放许可制实施等污染源监管需求为基础，重点关注容易超标、环境影响大、人民群众反映强烈的特征污染物。

开展监测情况：2021年第二季度，全市共对19家（水、气、废气无组织分开统计为22家）排污单位开展执法监测，其中9家开展废水排放监测，12家开展废气排放监测，1家开展废气无组织排放监测。

监测结果评价情况：2021年第二季度，废水排放平均达标率为100%，废气排放平均达标率为91.7%，主要超标污染物为：颗粒物等；废气无组织排放平均达标率为 100%。

## 二、废水

2.1 全市排放达标情况

2021年第二季度，全市实际参与评价的9家废水排污单位，废水排放平均达标率为100%；COD排放平均达标率为100%，氨氮排放平均达标率为100%，总磷平均达标率为100%。（详见表1）

表1 2021年第二季度污染源执法监测中主要废水污染物

排放达标情况

| 监测项目 | 参评企业数 | 平均达标率（%） |
| --- | --- | --- |
| pH值 | 9 | 100 |
| 化学需氧量 | 9 | 100 |
| 悬浮物 | 9 | 100 |
| 总氮 | 9 | 100 |
| 总磷 | 9 | 100 |
| 氨氮 | 9 | 100 |
| 色度 | 6 | 100 |
| 总镉 | 5 | 100 |
| 总铬 | 5 | 100 |
| 六价铬 | 5 | 100 |
| 总砷 | 5 | 100 |
| 动植物油 | 5 | 100 |
| 石油类 | 5 | 100 |
| 总铅 | 5 | 100 |
| 总汞 | 5 | 100 |
| 阴离子表面活性剂（LAS） | 5 | 100 |
| 粪大肠菌群数 | 5 | 100 |
| 烷基汞 | 4 | 100 |
| 氟化物 | 2 | 100 |
| 挥发性酚类（以苯酚计） | 1 | 100 |
| 溶解性总固体 | 1 | 100 |
| 铬（六价） | 1 | 100 |
| 总钴 | 1 | 100 |
| 镉 | 1 | 100 |
| 锰 | 1 | 100 |
| 砷 | 1 | 100 |
| 铜 | 1 | 100 |
| 锌 | 1 | 100 |
| 氰化物 | 1 | 100 |
| 硝酸盐 | 1 | 100 |
| 总硬度 | 1 | 100 |
| 总镍 | 1 | 100 |
| 二氯甲烷 | 1 | 100 |
| 总锰 | 1 | 100 |
| 氯化物 | 1 | 100 |
| 总锌 | 1 | 100 |
| 铁 | 1 | 100 |
| 总大肠菌群 | 1 | 100 |
| 亚硝酸盐 | 1 | 100 |
| 汞 | 1 | 100 |
| 硫酸盐 | 1 | 100 |
| 耗氧量（COD法，以O2计） | 1 | 100 |
| 铅 | 1 | 100 |

2.2各地区排放达标情况

2021年第二季度，全市废水平均排放达标率为100%，COD排放达标率为100%，氨氮排放达标率为100%。（详见表2）

表2 2021年第二季度污染源执法监测各设区市

废水排放达标情况

| 设区市 | 参评企业数 | 平均达标率（%） | COD 达标率（%） | 氨氮达标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蕉城区 | 2 | 100 | 100 | 100 |
| 东侨开发区 | 2 | 100 | 100 | 100 |
| 霞浦县 | 1 | 100 | 100 | 100 |
| 屏南县 | 1 | 100 | 100 - | 100 |
| 柘荣县 | 3 | 100 | 100 | 100 |
| 宁德市 | 9 | 100 | 100 | 100 |

2.3主要行业排放达标情况

2021年第二季度，全市废水企业涉及5个行业。参评企业数较多的有水的生产和供应业、医药制造业、生态保护和环境治理业，分别占参评企业总数的44.4%、22.2%、11.1%。

（详见表3）

表3 2021年第二季度污染源执法监测

废水企业按行业排放达标情况

| 行业 | 参评企业数 | 平均达标率（%） | COD 达标率（%） | 氨氮达标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水的生产和供应业 | 4 | 100 | 100 | 100 |
| 医药制造业 | 2 | 100 | 100 | 100 |
| 生态保护和环境治理业 | 1 | 100 | 100 | 100 |
| 汽车制造业 | 1 | 100 | 100 | 100 |
| 电气机械和器材制造业 | 1 | 100 | 100 | 100 |

# 三、废气

3.1 全市排放达标情况

2021年第二季度，全市实际参与评价的12家废气排污单位，废气排放平均达标率为91.7%；二氧化硫排放平均达标率为100%，氮氧化物排放平均达标率为100%，颗粒物排放平均达标率为90.9%，非甲烷总烃排放平均达标率为100%。(详见表4)

表4 2021年第二季度污染源执法监测中主要废气污染物

排放达标情况

| 监测项目 | 参评企业数 | 平均达标率（%） |
| --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 11 | 100 |
| 颗粒物 | 11 | 90.9 |
| 氮氧化物 | 11 | 100 |
| 汞及化合物 | 4 | 100 |
| 氯化氢 | 3 | 100 |
| 硫酸雾 | 3 | 100 |
| 二噁英类 | 3 | 100 |
| 氟化物 | 3 | 100 |
| 林格曼黑度 | 3 | 100 |
| 一氧化碳 | 3 | 100 |
| 非甲烷总烃 | 3 | 100 |
| 镍及化合物 | 2 | 100 |
| 硝酸雾 | 2 | 100 |
| 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 2 | 100 |
| 氨 | 2 | 100 |
| 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 2 | 100 |
| 铬及其化合物 | 2 | 100 |
| 砷及其化合物 | 1 | 100 |
| 二甲苯 | 1 | 100 |
| 砷、镍及其化合物 | 1 | 100 |
| 烟尘 | 1 | 100 |
| 硫化氢 | 1 | 100 |
| 乙酸乙酯与乙酸丁酯合计 | 1 | 100 |
| 铬酸雾 | 1 | 100 |
| 铅及其化合物 | 1 | 100 |
| 镉及化合物 | 1 | 100 |
| 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 | 1 | 100 |

3.2各地区排放达标情况

2021年第二季度，全市废气平均排放达标率为91.7%,二氧化硫排放达标率为100%。氮氧化物排放达标率为100%。(详见表5)

表5 2021年第二季度污染源执法监测各设区市

废气排放达标情况

| 设区市 | 参评企业数 | 平均达标率（%） | 二氧化硫达标率（%） | 氮氧化物达标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蕉城区 | 6 | 83.7 | 100 | 100 |
| 东侨开发区 | 1 | 100 | 100 | 100 |
| 柘荣县 | 1 | 100 | 100 | 100 |
| 福安市 | 3 | 100 | 100 | 100 |
| 福鼎市 | 1 | 100 | 100 | 100 |
| 宁德市 | 12 | 91.7 | 100 | 100 |

3.3主要行业排放达标情况

2021年第二季度，全市废气企业涉及6个行业。参评企业数较多的有黑色金属冶炼和压延加工业、电力、热力生产和供应业、电气机械和器材制造业，分别占参评企业总数的41.7%、16.7%、16.7%。

监测结果表明，6个行业中，黑色金属冶炼和压延加工业废水平均排放达标率为80%，其余行业行业废水排放达标率均为100%。

二氧化硫排放达标率均为 100%，氮氧化物排放达标率均为 100%。（详见表6）

表6 2021年第二季度污染源执法监测废气企业

按行业排放达标情况

| 行业 | 参评企业数 | 平均达标率（%） | 二氧化硫 达标率（%） | 氮氧化物达标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5 | 80 | 100 | 100 |
| 电力、热力生产和供应业 | 2 | 100 | 100 | 100 |
| 电气机械和器材制造业 | 2 | 100 | 100 | 100 |
| 生态保护和环境治理业 | 1 | 100 | 100 | 100 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 1 | 100 | 100 | 100 |
| 汽车制造业 | 1 | 100 | 100 | 100 |

3.4废气无组织排放

2021年第二季度，全市共对1家排污单位开展废气无组织监测，平均达标率为100% 。

附表1  2021年第二季度执法监测废水超标明细

| 序号 | 市 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 监测项目 | 污染物浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表2  2021年第二季度执法监测废气超标明细

| 序号 | 市 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 监测项目 | 污染物浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁德市 | 福建联德企业有限公司 | 70m脱硫烟囱 | 2021-06-07 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | 颗粒物 | 202 | 80 | mg/m3 | 1.525 |

附表3  2021年第二季度执法监测无组织超标明细

| 序号 | 市 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 监测项目 | 污染物浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |